## Slide 1
第九讲
语音信号的频域参数
中文信息处理

## Slide 2
Review
语音的时域分析
    简单的时域处理
    过零率
    短时能量
    端点检测
    基频检测
  语音的频域分析
  纯音
  波的叠加
  傅里叶变换
  不同语音的频域差别

## Slide 3
02
频谱
03
线性预测系数
大 纲
04
倒谱
05
Mel频率倒谱系数
01
语音信号的数字模型

## Slide 4
01
语音信号的数字模型

## Slide 5
言语过程
语音的产生过程
声源
共鸣
唇辐射
语音

## Slide 6
言语过程的
数据模拟
语音信号产生的二元激励模型（张雪英2016:20）
声门产生的激励模型G(z)
声道产生的调制函数V(z)
嘴唇产生的辐射函数R(z)

## Slide 7
02
频谱

## Slide 8
二维频谱
FFT与二维频谱
  短时语音信号
    由于发音器官的惯性，可以假定一小段时间内的语音信号具有短时平稳性。
  二维频谱（spectrum）
    对短时语音信号做FFT，获得的频率和振幅信息即为短时语音信号的二维频谱。

## Slide 9
二维频谱
FFT与二维频谱
  语音信号{xm}，m = 0,1,2，…N-1,其离散傅里叶变换式为：
  对应于频率， 与对应于该频率的振幅

## Slide 10
二维频谱
FFT与二维频谱
  技术路线图
加窗
FFT
取绝对值
取对数
输入
输出

## Slide 11
二维频谱
FFT与二维频谱
  窗函数的作用
    如果采用原始数据，相当于采用了矩形框，它在语音分析时会使基音的相邻谐波之间的干扰比较严重。所以短时语音信号一般要加非矩形窗。 （张雪英2016，62-63）、鲍怀翘等（2014,343）
    窗其实就是一种滤波器。

## Slide 12
二维频谱
FFT与二维频谱
    FFT出来的结果是虚数，可以计算虚数的模作为振幅，也可以简单将实部作为振幅。

## Slide 13
二维频谱
FFT与二维频谱
    录音并做出二维频谱图

## Slide 14
二维频谱
二维频谱的作用
  语音的频域分析
    将语音信号看成是足够数量的正弦波叠加的结果。
    声压波形＞正弦波的频率和振幅

## Slide 15
二维频谱
二维频谱与的声门音的类型
  二维频谱与清浊音
    浊音的高频能量较少
    浊音有谐波结构
sh辅音
a元音

## Slide 16
二维频谱
二维频谱与的声门音的类型
  高频能量的比较
s辅音
n辅音

## Slide 17
二维频谱
二维频谱与的声门音的类型
  谐波结构（harmonic）
s辅音
a元音

## Slide 18
二维频谱
二维频谱与的声门音的类型
  谐波结构（harmonic）
s辅音
n辅音

## Slide 19
二维频谱
二维频谱与的声门音的类型

## Slide 20
二维频谱
二维频谱与的声门音的类型
  浊音的基频
    只有周期性的语音片段才有基频。对应到生理上，只有声带振动才会产生基频。
    谐波跟基频呈正整数倍数关系。最小的谐波（第一谐波）对应的频率即为基频（ Fundamental Frequency），一般又简称F0 。
n辅音的谐波结构

## Slide 21
二维频谱
二维频谱与的声门音的类型
  元音音色的差异
i元音
a元音

## Slide 22
三维频谱
二维频谱图的缺点
  无法反映语音随时间变化而变化的情形。
  如果要反映时间变化情况，需要将频谱数据分帧拼接起来。
三维地形图可以看做是沿经线切开的各个截面数据的拼接

## Slide 23
三维频谱
三维频谱图的制作
  分组＞获取各组二维数据＞拼接

## Slide 24
三维频谱
三维频谱图
  Matlab自带作图函数spectrogram
  s = spectrogram(x,window,noverlap,nfft,’ 'yaxis’)
    x：语音信号
    window：窗长
    noverlap：步长
    nfft：FFT精度
[data fs]=audioread('soundwave1.wav');
spectrogram(data,round(fs*0.02),round(fs*0.005),1024,'yaxis')
colormap(autumn)

## Slide 25
三维频谱
三维频谱图
  宽带语图Vs窄带语图
    窗长：作二维频谱图时，选择多长时间作为短时平稳段语音。
    窗长0.005秒左右是宽带语图。
    窗长0.02秒左右是窄带语图。
    观察两种语图的不同作用。
窄带语图
宽带语图

## Slide 26
03
线性预测系数

## Slide 27
原理
线性预测系数（Linear Prediction Coefficient）
  用一组一次函数的系数拟合信号
  一个最简单的线性预测
    一群人的身高{Hi}与体重{Wi}有明显的相关性
预测函数：
W = a0 + a1H

## Slide 28
原理
LPC原理
设Ŵi为期望体重，Wi为实际体重，ei为两者的误差。
ei = Wi – Ŵi = Wi – (a0 +a1Hi)
  可以利用求误差和（ ）最小的办法，求得与。

## Slide 29
原理
LPC原理
  一个更复杂的预测。
  LPC的特点
    多个系数
    都是一次项
一个人现在的体重：W(n)
他几年前的体重： W(n-1)、W(n-2)、W(n-3)…
W(n) = a1*W(n-1) + a2*W(n-2) + a3*W(n-3) +…

## Slide 30
原理
语音信号的LPC
  设有一组语音信号x(n)，n = 0,1,2，… n-1。
  当前状态x(n)可以由过去的M个样点来做线性预测。
x̂(n)= a1*x(n-1) + a2*x(n-2) + … +aM*x(n-M)
a1,a2…aM就是的LPC系数。
使用条件
  LPC分析要求信号是稳态的。
  可以假定短时语音信号是稳态的。

## Slide 31
原理
LPC系数预测语音信号
  利用lpc.m求取一段语音信号LPC系数
  利用的预测公式拟合一段语音信号

## Slide 32
作用
LPC的作用
  LPC既然可以拟合一段语音信号，它自然也就可以用来表征这段语音信号。
  LPC与共鸣特性
    对LPC作FFT，可得到语音的共鸣特性
u元音的LPC谱包络

## Slide 33
作用
LPC的作用
  LPC与共鸣特性
i元音的LPC谱包络

## Slide 34
作用
LPC的作用
  LPC与共鸣特性
  共振峰（Formant）：声腔的共振频率。表现为谱包络曲线的峰值所对应的频率。
LPC谱包络计算共振峰示意

## Slide 35
作用
LPC的作用
  LPC与共鸣特性
    LPC求共振峰的流程
加窗
高通滤波
FFT
ABS
LOG
LPC
分组
找峰值

## Slide 36
作用
LPC的作用
  LPC与声门波特性
    利用LPC系数对语音信号做逆滤波，可以得到声门波的近似信号。
    声门波听感上难以辨识共鸣音色。
LPC逆滤波

## Slide 37
作用
LPC的作用
  LPC与声门波特性
    声门波频谱没有成片起伏区。
    声门波频谱下倾较均匀。

## Slide 38
作用
LPC的作用
  LPC与声门波特性
    LPC逆滤波滤掉了共鸣信息，有利于获取更准确的基频值。
鲍怀翘等（2014:354）

## Slide 39
作用
LPC的作用
  此外，还可以根据LPC估测声门波形以及声道截面函数。
  LPC系数可以作为信号表征（特性），用于语音识别。
i元音
a元音

## Slide 40
04
倒谱

## Slide 41
原理
倒谱Cepstrum
  可以把语音谱F(f)看成声源谱（含唇辐射）S(f)和声道共振谱T(f)的乘积。
|F(f)| = |S(f)|·|T(f)|
  取对数后有
log|F(f)| = log|S(f)| + log|T(f)|
    倒谱是一种分离S(f)与T(f)的手段

## Slide 42
原理
倒谱Cepstrum
  实现：对FFT后的信号做傅里叶变换的逆变换（IFFT）可得到该语音片段的倒谱。

## Slide 43
原理
倒谱Cepstrum
  将语音的二维频谱视为语音信号，再作一次类似傅里叶变换的变换。

## Slide 44
作用
倒谱的作用
  倒谱的左端数据对应共鸣信息。

## Slide 45
作用
倒谱的作用
  倒谱的左端数据对应共鸣信息。
  倒谱法计算共振峰示意图。

## Slide 46
作用
倒谱的作用
  倒谱的右端数据对应声源信息。

## Slide 47
作用
倒谱的作用
  倒谱的右端数据对应声源信息。
  倒谱法计算基频示意图。
  与LPC系数相同，倒谱左端数据可以作为信号表征（特性），用于语音识别。

## Slide 48
05
Mel频率倒谱系数

## Slide 49
MFCC
MFCC（Mel Frequency Cepstral Coefficient）
美尔频率倒谱系数
MF：Mel滤波器。
MFCC的计算流程
（梁瑞宇等，2016:203）
预处理
FFT
谱线能量
x(n)
xw(i,n)
X(i,k)
美尔滤波能量
求对数DCT
E(i,k)
S(i,m)
mfcc(i,m)

## Slide 50
MFCC
MFCC
  Mel值
    音高单位。它是通过心理听感实验得出的一个音高标度。
    频率1000赫兹、声压级为40 分贝的纯音，定义为1000 美。
    听起来调子高一倍的称为2000 美，调子低一倍的称为500 美……
    美与Hz的近似转换公式：
    Mel(f)=2595* log10(1+f/700)

## Slide 51
MFCC
MFCC
  Mel滤波器
  Matlab工具箱voicebox中的melbankm函数。

## Slide 52
MFCC
MFCC
  DCT离散余弦变换

## Slide 53
MFCC
MFCC
a元音
i元音

## Slide 54
语音的数字模型
    声门波
      浊音波
      噪声波
    共鸣参数
    唇辐射
Summary
语音的频域参数
    频谱
    LPC
    倒谱
    MFCC

## Slide 55
2022
谢 谢